## Kombajn do zbioru fasoli

Nazwa maszyny	kombajn do zbioru fasoli

Typ 			- FMC

Nr fabr.		-  792119

Model			- GB 2700

Nr silnika		- 6173516

Rok prod.		- brak

Producent/ wytwórca	- import

Opis

Kombajn samobieżny do zbioru fasoli szparagowej FMC

Wymiary:

wysokość			- 3450 mm

całkowita szerokość (na drodze)	- 2990 mm

całkowita szerokość (w polu)	- 3160 mm

szerokość przyrządu tnącego	- 2700 mm

Silnik chłodzony powietrzem Diesel  Deutz – Turbo o mocy 78 kW.

Prędkość maszyny	 po:

drodze	- 0 do 25 km/h

w polu	- 0 do 12,5 km/h

Pojemność zbiornika fasoli 2500 kg.

Zbiornik fasoli lekko skorodowany. Przyrząd tnący stan zadawalający.

Kombajn do zbioru fasoli szparagowej kpl. technicznie sprawny.

Stan techniczny zadawalający.