Żelazna, dnia 14 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o postępowaniu

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto

Zamawiający:

Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej

Żelazna 43

96-116 Dębowa Góra

NIP: 525-000-74-25

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu na:

- Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa leasingu wraz z wykupem używanego wózka widłowego

| Zadanie | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | usługa leasingu wraz z wykupem używanego wózka widłowego | 1 |

Opis techniczny:

- Standardowe wyposażenie:

• Maszt panoramiczny typu triplex

• Wspomaganie układu kierowniczego

• Pełne oświetlenie robocze (halogeny, światła pozycyjne, światła stopu)

• Klatka ochronna operatora

• Regulowana kolumna kierownicza

• Pas bezpieczeństwa

• Hamulec postojowy

• Klakson

• Ogumienie pneumatyczne

• System kontroli operatora, wyczuwający obecność operatora

• Komfortowe siedzenie

• Certyfikat CE

• Minimalna długość (bez wideł): 2600 mm, minimalna szerokość: 1100 mm, minimalna wysokość: 2100 mm

Specyfikacja techniczna:

Wózek sprawny technicznie: tak

Udźwig znamionowy: minimum 2500 kg.

Maszt/minimalna wysokość podnoszenia/minimalna wysokość w stanie złożonym: Triplex / 6000 mm / 2550 mm

Skrzynia biegów: automatyczna

Zasilanie: gaz LPG

Ogumienie: pneumatyczne

Przesuw boczny: tak

Przygotowanie do odbioru UDT: tak

Powłoka lakiernicza: po poprawkach

Sygnał dźwiękowy biegu wstecznego: tak

Sygnał błyskowy typu "kogut": tak

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2013

Stan techniczny urządzenia: używany

Liczba przepracowanych MTH:  nie więcej, niż 7320

Ważne: Wykonawca dostarczy wraz z ofertą specyfikację techniczną, potwierdzającą spełnienie wymagań Zamawiającego.

Szczegóły usługi leasingowej

- Wkład własny – 10%

- Okres spłaty – 36 miesięcy/rat

- Możliwość wykupu wózka – tak

- Ratalna kaucja gwarancyjna na poczet wartości końcowej – tak

- Ubezpieczenie – tak

Ważne: Wykonawca dostarczy wraz z ofertą ofertę leasingową i ubezpieczenia, potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego.

- Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej, Gospodarstwo w Chylicach, ul. Parkowa 9, 96-313 Jaktorów. Termin realizacji zamówienia (dostarczenia wózka do siedziby Zamawiającego) – do 15 sierpnia 2020 r.

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą  całkowitą ceną wraz z wykupem. Cena musi zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi do oferty dołączyć symulację leasingową, wraz z comiesięcznym harmonogramem spłat.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

Formularz oferty cenowej wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy przesłać do siedziby Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2020 roku do godziny 10:00.

- Udzielanie informacji:

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się osobiście, w formie pisemnej, za pomocą telefonu, faxu lub e-maila.

- Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Michał Topolski, tel: 601 990 526, e-mail: topolskirzd@gmail.com. W sprawach związanych z postępowaniem – Pan Konrad Budynek, e-mail: konrad_budynek@sggw.edu.pl.

- Zasady przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Zamawiający informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert, zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę.

2. Oferta złożona przez Wykonawcę po upływie terminu przewidzianego na jej złożenie może zostać nieuwzględniona w wyborze Wykonawcy.

3. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

- Informacje uzupełniające.

- Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 14 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zaproszenia do składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

- Jednocześnie zobowiązuję Państwa do ochrony wszelkich informacji i wiedzy związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym i nieudostępniania przekazanych materiałów osobom trzecim lub nieuprawnionym.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

Z poważaniem