_________, dn. _______ 2023

(pieczęć Wykonawcy)

##### FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA FIRMY: ________________________________________

REGON FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|

NIP FIRMY: _____________________

ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat:

______________________________________

Internet: http:// __________________________________ pl

Tel ________________

faks_______________________________________

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy: _____________

tel. ________________

e-mail: _____________________

W nawiązaniu do ogłoszenia o postępowaniu, opublikowanego przez Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra, na:

„Zakup nowego rozsiewacza nawozów”.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym, wynikające z poniższej kalkulacji:

| Lp. | Nazwa | Marka i model | Cena jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto | Wartość VAT (23%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nowy rozsiewacz nawozów |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | KWOTA: |  |  |  |

Specyfikacja techniczna – minimalne wymagania Zamawiającego:

- Szerokość robocza – od 12 do 42 metrów

- Pojemność podstawowa / maksymalna – od 1400 kg do 3200 kg,

- Ładowność maksymalna – 3200 kg,

- Wysokość napełniania – do 110 cm od powierzchni ziemi,

- Szerokość zbiornika (w cm) – minimum 2,40,

- Szerokość otworu zasypowego (w cm) – minimum 2,30,

- Natężenie przepływu nawozu (w kg/s) – minimum 8,33,

- Manualna zmiana punktu spadania nawozu na tarczę poprzez obrót zbiornika,

- Regulacja punktu podawania nawozu na tarcze – szybko reagujące siłowniki,

- Przeniesienie ustawień na maszynę – aplikacja mobilna plus moduł WiFi. Możliwość kontroli w urządzeniu mobilnym ilości pozostałej w zbiorniku podczas załadunku,

- Mieszadło – bezobsługowe, wolnoobracające,

- Sterowanie zasuwami – szybko reagujące siłowniki,

- Regulacja dawki wysiewu – kontrola przepływu masy na każdej tarczy. Korekta dawki wysiewu dla każdej strony co sekundę,

- ISOBUS – TC-SC, TC-GEO, TC-BAS,

- Sterownik – ISOBUS CCI lub ISOBUS ciągnika,

- Oddzielna modulacja dawki na każdą stronę poprzez GPS,

- DPAE,

- Opti Point,

- Sterowanie sekcjami manualne lub przez GPS – płynna zmiana dawki wysiewu i punktu spadania nawozu na tarczę,

- Rama ważąca – monitorowanie ilości nawozu w zbiorniku,

- Wysiew graniczny – na prawą i lewą stronę poprzez zmianę prędkości obrotowej tarczy oraz punktu spadania nawozu na tarczę,

- Wyłączanie wysiewu dla połowy maszyny,

- System szybkiego mocowania tarcz wysiewających,

- Osłona przeciwbłotna,

- Osłony tarcz wysiewających,

- Zaczep – dwie wysokości zawieszenia

- Przekładnia – hydrauliczna,

- 1 złącze hydrauliczne i 1 wolny powrót,

- Przepływ – 45 l/min przy 180 barach,

- Masa własna – do 450 kg,

- Tarcze: S6 VXR+: 24-36 metrów,

- Nadstawka – minimum 1800 litrów,

- Plandeka – minimum 2,8 m,

- Światła drogowe led i tablice ostrzegawcze,

- Drabinka do zamontowania z prawej lub lewe strony,

- Rolki parkingowe

2.	Oświadczam, że powyższa wartość brutto stanowiąca obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami ogłoszenia o postępowaniu i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą w terminie 30 dni.